启东市北新镇2022年垃圾桶采购项目

分散采购询价公告

启东市北新镇人民政府根据启东市政府分散采购管理的有关规定，就启东市北新镇2022年垃圾桶采购项目进行分散询价采购（详细内容见采购货物清单）。

《采购货物清单》

| 货物名称 | 货物要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 240升 垃圾桶 | （1）规格：容量：240升； （2）单桶体重量10.5kg（±0.2kg，不包含括盖、轮、轴、插销等）；桶盖重量1.5kg(±0.1kg)；总重量15.5kg(±0.2kg) （3）垃圾桶尺寸：L570*W730*H1060(mm)(±5mm) （4）材料：产品桶盖及桶身产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型,原料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达5年 （5）桶体壁厚≥5.5mm，桶底壁厚≥4.5mm，桶口及加强筋壁厚≥5mm，桶底正面底部在注塑生产过程中嵌钢质耐磨钉；底部有≥12颗耐磨钉； （6）橡胶轮与底轴连接方式：直接插入固定，防止盗卸； （7）把手断开，把手与盖子采用4销子连接，增加盖子开合的稳定性，把手具有防滑颗粒； （8）垃圾桶沿口选用最新的双裙边设计，设有网状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械强度； (9)桶身前后两面有凹凸面加强设计，两侧面有弧形加强筯结构，底部设有加强筋,加大底部的强度和受力面积，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂。 （10）能与环卫车辆翻转机构匹配； （11）在桶身背面下方设计有防滑脚踩装置，使得工作人员在垃圾桶负荷工作的情况下，仍能轻松的翻倒垃圾桶； （12）颜色为黑色、蓝色、红色、绿色，要求色彩鲜艳，正常使用温度为-30℃--65℃；产品5年内不褪色； （13）垃圾桶自身有招标要求喷涂的喷涂字样并编号：黑色桶（标记“其他垃圾”字样）500只、蓝色桶（标记“可回收物”字样）150只、红色桶（标记“有害垃圾”字样） 100只；绿色桶（标记“厨余垃圾”字样）250只，每个颜色的垃圾桶分别喷绘编号：黑色桶1-500，蓝色桶1-150，红色桶1-100，绿色桶1-250；在垃圾桶合适位置喷绘“北新环卫”； （14）轮轴为插入防盗式结构，轴采用Q235实心钢轴，表面电镀锌12μ的厚度，防锈时间为10年；轮胎采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，每轮承载力达120±5kg； （15）技术要求和物理性能均达到国家CJ/T280-2020行业标准。 | 只 | 1000 |
| 240升 垃圾桶的盖子 | （1）桶盖重量1.5kg（±0.2kg） （2）材料：产品桶盖使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型,原料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达5年； （3）能与原垃圾桶匹配； （4）颜色为灰色、蓝色、红色、绿色，要求色彩鲜艳，正常使用温度为-30℃--65℃；产品5年内不褪色； （5）技术要求和物理性能均达到国家CJ/T280-2020行业标准。 | 只 | 300 |
| 240升 垃圾桶盖子插销 | 为共聚PP料一次性注模成型销子，高强度、坚固耐用、安装简单，短插销具备倒钩防盗特性。 | 套 | 长、短各1000 |
| 1.验收方式： ①桶体从10米高的位置零速度跌落两次，一次桶底着地（水泥地）另一次桶体正面着地（水泥地），桶体无开裂、无明显变形。具体以市场监督管理局验收为准。 ②重量:用称重计量器，称桶体和垃圾桶的总量。 2.采购数量为暂定，实际数量根据采购人需求按实调整，综合单价不变。 |

一、本项目的最高限价总价为人民币191400元，投标报价超过最高限价（包括最高限价单价240升垃圾桶：182元/只；盖子：23元/只；插销：长1.5元/套，短1元/套）作废标处理。

二、供应商需同时具备下列资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有行政管理部门颁发的营业执照；

3.本项目招标不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1.供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从启东市人民政府网下载。

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。各投标人在报价时请充分考虑各种可能因素[包括货物运输、安装、调试、使用培训、评标费、所有税金、成交服务等所有相关费用，本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如税金、运输、送货等各种费用）]，投标时一次包定,不再另行追加。

本项目的评标费（按实收取）由中标人支付，此费用由投标人综合考虑在投标报价中，不单独立项。中标后领取中标通知书前提交给招标代理单位。

对采购人提供的货物需求一览表及技术参数，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求一览表及技术参数不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。对完成本询价公告中的全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，均由供应商根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，成交后采购人对该部分不作任何调整。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市北新镇人民政府

联系人：陈帅坤

联系电话：0513-68261605

采购代理机构：江苏腾啸建设工程有限公司

招标代理地址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼403室

联系人及电话：黄胤博   13912221282

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加均须提供本项材料）；

（5）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（6）报价表：必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件五格式填写）。

注：报价文件正本壹份，副本贰份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

5.提交报价文件截止时间、开标时间及地点

根据启东市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部通告的相关规定及疫情防控要求，本项目为不见面开标，各投标人须在规定时间内将响应文件邮寄（只接收顺丰）至指定地点。请投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

投标文件接收截止时间及接收地点：2022年 11 月 28 日14:30分前寄达（以送达签收时间为准），接收地点（招标代理机构）：启东市南苑西路国动产业园2号楼403室（江苏腾啸建设工程有限公司），接收联系人：黄胤博，联系电话：13912221282。

投标截止时间：2022年 11 月 28 日14:30分 （北京时间）

开标时间：2022年 11 月 28 日14:30分（北京时间）

开标地点：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼403室

6.报价保证金：根据省财政厅要求，本项目免收投标保证金。

四、商务部分要求：

1.质量要求：①、供应商须提供符合采购需求、符合国家城镇建设行业国家CJ/T280-2020行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求的原装全新合格产品，产品内外包装完好，对于有尺寸要求的货物误差不超过±5 mm（供货时提供相关证明材料）。

②、在采购人收到成交供应商提供的产品并安装调试后，应由启东市市场监督管理局对该套设备进行验收，发现货物的数量、质量或规格等与本项目采购需求不符；或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），成交供应商在收到通知后应在本合同规定的期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件，产生的一切损失由成交供应商独自承担，同时采购人有权对其质保金作扣除处理。

③、成交供应商如不履行询价公告及投标人投标时承诺的条款中的任何一项，发包人有权对承包人进行处罚，每发现一次罚5000元，如发生不履行行为2次及以上，发包人有权对未支付的货款及履约保证金拒绝支付。

2.质保要求：安装调试经用户验收合格当天起，免费质保期为1年。

3.售后服务要求：①、在质保期内发生问题，成交供应商应以优良的服务态度，在1小时内作出响应；如采购人需要供应商到现场进行处理，供应商须确保在6小时内到达并在24小时内解决；对于重大故障，如当日内不能修复的，供应商提供性能可靠的完好替代部件给用户临时使用直至维修完好。如在20日内不能修复，供应商提供替代设备直至设备修复为止。

②、质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

③、所有投标货物保修期及范围均按供应商承诺执行（供应商承诺的质保期及范围不得低于询价公告要求的质保期及范围）。

4.供货与安装周期：成交供应商须于签订合同后20日历天内将所有货物送至采购单位指定位置交货安装、调试到位，否则按违约处理。

5.交货、安装地点：成交供应商必须按照采购单位的要求将货物运至指定地点，并在在其指定位置安装、安放，确保正常使用（具体地点根据采购人书面通知为准）。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为中标价的10%，交纳方式：银行汇票或转账。履约保证金在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内返还（期间不计息）。

7.约定事项：

①、供应商提供合格产品，随机资料及相关软件资源，如涉及进口货物需提供相关证明材料。

②、无论投标结果如何，供应商自行承担与投标响应有关的全部费用（包括供应商自行进行的现场勘察费用）。

③、约定事项：在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以启东市市场监督管理局鉴定结果为准。

④、在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格；在采购单位收到供应商提供的产品后，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站（启东市人民政府网）予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同：成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总价最低者成交，如总报价最低相同时，则抽签决定。

七、付款方式：①凭启东市市场监督管理局检测合格的报告或有效的证明文件作为付款依据。②货物全部到场并安装完毕验收合格后付合同价的90%，余款10%在质保期满后（从验收合格之日算起一年）付清（不计利息）。③履约保证金在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内返还（期间不计息）。

启东市北新镇人民政府

2022年11月22日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市北新镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市北新镇2022年垃圾桶采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二:

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市北新镇人民政府：

（报价单位全称）系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：           特授权（姓  名）（职  务）代表我单位全权办理针对启东市北新镇2022年垃圾桶采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：    年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年    月    日

附：法定代表人、被授权人身份证正反面复印件

附件三：

质 保 承 诺 书

启东市北新镇人民政府：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市北新镇2022年垃圾桶采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方同意对本项目所供货物提供    年上门服务及全免费质保等售后服务（原厂质保期高于我方承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.在免费质保期内，成交供应商应以优良的服务态度，在1小时内作出响应；如采购人需要供应商到现场进行处理，供应商须确保在6小时内到达并在24小时内解决；对于重大故障，如当日内不能修复的，供应商提供性能可靠的完好替代部件给用户临时使用直至维修完好。如在20日内不能修复，供应商提供替代设备直至设备修复为止。

3.质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位（加盖单位公章）：

年    月    日

附件四：

报 价 表

启东市北新镇2022年垃圾桶采购项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240升垃圾桶 | 1000 | 只 |  |  | 采购数量为暂定，实际数量根据采购人需求按实调整，综合单价不变。 |
| 2 | 240升垃圾桶的盖子 | 300 | 只 |  |  |  |
| 3 | 240升垃圾桶盖子插销（长） | 1000 | 套 |  |  |  |
| 4 | 240升垃圾桶盖子插销（短） | 1000 | 套 |  |  |  |
| 合计人民币（大写）: |
| 注：各投标人在报价时请充分考虑各种因素，具体包括货物设计、全部货物及辅材的提供、包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装费、上楼费、调试费、检测费、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件费、专用工具费、制造及安装过程中的检测费、利润、税金、技术服务指导、售后服务与维保等一切费用，同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。询价公告正文中所涉及的内容按正常费用计入，投标时一次包定,不再另行追加。 |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

报价人：

报价人联系电话：

日期：

附件五：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

报价单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月     日