2019年东余镇村泯沟疏浚与填埋工程

（增补）

测量设计资料

启东市水利规划设计室

2019年3月

测量设计资料目录

- 测量设计说明

- 土方汇总表

- 平面位置图

- 断面设计图

2019年东余镇村泯沟疏浚与填埋工程

（增补）

测量设计说明

一、工程概况；

东余镇村全村增补疏浚泯沟 8 条、疏浚总长度   1217  米，疏浚总土方  10014方；填埋泯沟 6 条，填埋总长度 1124 米，填埋总土方 6328 方。施工方式见《土方汇总表》。

二、设计依据：

1.东余镇村2019年农田水利建设规划设计方案

2.泯沟现状及该村的规划要求

三、设计标准：

疏浚泯沟底宽大于或等于1米，沟坡1:1.5，沟底高程1.5米（吴淞高程，下同），填埋泯沟标准按所在村的要求执行。

四、施工要求：

1.泯沟疏浚与填埋应排干积水后再进行施工；

2.泯沟中所有水生植物必须清除干净，就地深埋或按所在村要求运到指定地点；

3.施工完成后，沟口、沟底角线应顺直，沟底、沟坡应平整，无明显的超挖或欠挖现象；

4.必须按图施工。

五、其他：

施工图与实际情况如有较大出入的，应及时与设计单位联系，汇同镇村有关人员共同进行现场调整。