清  单  总  说  明

工程名称：德字村史馆室内装修工程

一、工程概况： 德字村史馆室内装修工程位于启东市德字村史馆内，工程内容包括墙面、天棚装修及强弱电安装等工程。 二、工程量清单编制依据： 由业主提供的施工图。 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）。 苏建价[2016]154号、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告[2018]第24号、苏建函价[2019]142号、苏建函价[2019]178号。 《启东建设工程造价信息》（2019年第2期）。 现行有关工程造价规定。 三、有关说明 根据业主要求有关情况做如下说明： 隔墙按轻钢龙骨石膏板隔墙，高度至吊顶底计算。 原窗洞封堵后按内外侧水泥砂浆抹灰后腻子批白计算。 屏风及门不计入造价。 柜体高度按算至吊顶底计算。 柜体隔板做法按基层18厚细木工板，面层9.5厚石膏板，腻子刷白，玻璃按6厚钢化玻璃计算。 图上未显示格栅吊顶材质，按10*10铝方通格栅吊顶计算。 图上未显示花格造型材质，按PVC花格计算。 图上未显示广告制作内容，按如下内容计算：灯箱5个，KT板制作50m只。 图上未显示强、弱电工程内容，按如下内容计算：强电配电箱1只，PC20电线管33米，单芯铜线BV-2.5平方100m，三极双控开关1只，二三眼插座9只，LED灯带（40W）17m，射灯(8寸，LED 24W)5只,轨道射灯(LED 30W)14只，射灯轨道9.2m，接线盒9只，开关盒1只，地面开槽及修补恢复（安装PC20电线管所经地面处）15m，配电箱部位箱位墙体切割、凿除及安装配电箱后的墙面修补1处，墙面打洞（用于安装线盒）10处。 3000元设计费列入装饰工程其他项目,由中标单位支付给设计单位。 本工程采用一般计税方法计价。 不可竞争费率标准： 费用名称 费率(%) 计算基础 装修 安装 现场安全文明施工措施费 基本费 1.7 1.5 苏建函价[2016]154号文件、 苏建函价[2019]178号 省标增加 扬尘污染防治增加费 0.22 0.21 社会保险费 2.4 2.4 住房公积金 0.42 0.42 环境保护税 0.1 0.1 税 金 9% 注：1、现场安全文明施工措施费按江苏省[2018]第24号文件精神，结算时以工程造价管理部门核定费率调整。 投标人应充分熟悉招标文件、施工图及相关资料，由投标人根据企业自身情况考虑各种风险进行投标报价，下列内容工程结算时不调整： 影响临近居民引起的赔偿费用，临近居民矛盾引起的停工、窝工、机械停置费用。 施工临时用电、临时用水、临时排水等费用。 其它招标文件中明确由投标人承担的费用。 为完成招标内容，虽招标文件中没有明确，但又必须发生的费用，由投标人自行考虑。 项目特征如有表述不明处，请查阅本工程施工图纸、说明等相关资料。 江苏大洲工程项目管理有限公司 2019年5月10日