启东市住房和城乡建设局

启东市自然资源局

启住建规〔2020〕  号

★

关于印发《启东市集体土地上房屋搬迁

估价导则》的通知

市各有关单位：

为进一步规范我市集体土地上房屋搬迁估价活动，经研究，现将重新修订的《启东市集体土地上房屋搬迁估价工作导则》印发给你们，望遵照执行。

启东市住房和城乡建设局

启东市自然资源局

2020年7月  日

# 启东市集体土地上房屋搬迁估价导则

第一章  总 则

第一条　为了规范集体土地上房屋搬迁估价活动，保证房屋估价结果客观公正、公平补偿，根据国家、省、市相关规定，制定本工作导则。

第二条　房屋估价应当遵循独立、客观、公正的原则，不得高估或低估房屋价格。

第三条　承接集体土地上房屋估价项目的房地产估价机构应当指派与房屋估价项目工作量相当的注册房地产估价师开展估价业务，相应的辅助工作人员应当经行业部门培训合格后方可上岗。

第四条　在集体土地上从事房屋估价活动中，房地产估价机构和注册房地产估价师违反本导则的，依据相关规定上报行业管理部门进行处罚，并计入其信用档案。

第二章　房屋价值评估

第五条　房屋价值评估目的表述为“为确定房屋搬迁的补偿金额提供依据，评估搬迁房屋的价值”。

第六条　搬迁房屋价值评估应当明确估价对象、估价范围，不得漏评、虚增估价对象。

第七条　房地产估价机构评估搬迁房屋价值应当依据房屋的权属、性质、建筑面积、建筑结构、建成时间或相关部门认定、处理结果等情况和资料。

第八条　房地产估价机构应当到房屋现场逐户进行实地查勘，核对估价对象状况，做好实地查勘记录，拍摄反映房屋外观和内部状况的影像资料，并妥善保管。

第九条　房屋实地查勘记录，应有实地查勘的估价人员及相关单位在场人员共同签字认可。

第十条　房屋估价结果通过分户的房地产估价报告反映，货币单位精确到人民币元。

第十一条　搬迁房屋的重置成新价、室内装饰装修和附属设施的补偿价按制定的指导价执行。

第三章  估价方法及应用

第十二条　对房屋价值的估价采用重置成新价评估。

计算公式：

重置成新价＝房屋建安重置价×（1＋实体结构修正系数）×成新率

房屋建安重置价的确定参见附件一，建筑物成新因素的确定参见附件二。

第十三条　搬迁房屋室内装饰装修和附属设施的价值应当与房屋主体的价值分别评估，具体标准参见附件三、附件四。

第四章  附  则

第十四条  本导则适用于集体土地征收涉及的房屋搬迁补偿估价。其他房屋搬迁项目参照执行。

第十五条　本导则自印发之日起执行。启住建（2012）90号文件即日起废止。

附件一

### 搬迁房屋建安重置指导价

| 房屋类别 | 等级 | 结构装修及设备状况 | 元/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢 混 结 构 | 一 | 全部或承重部分为钢筋混凝土结构，包括现浇桩基框架结构等房屋，外墙贴面砖或外墙涂料，有节能保温层，层高4.0米以上的厂房。铝合金或塑钢门窗，水泥楼面，底层架空水泥地面，钢筋混凝土楼板平顶屋面，有隔热层或尖顶屋面。水、卫、电、通信及消防设施齐全。 | 1200 |
|  | 二 | 全部或承重部分为钢筋混凝土结构，包括装配式桩基框架结构等房屋，层高3.5米以上的厂房。水泥框木门窗，水泥楼面，一般刷白内墙，钢筋混凝土楼板平顶屋面，有简易隔热层。水、卫、电、通信及消防设施齐全。 | 1050 |
| 砖 混 结 构 | 一 | 钢筋混凝土构造柱，层层圈梁，条形或整板基础，主要是砖墙承重的结构，外墙釉面砖贴面或外墙涂料，有节能保温层，住宅有阳台，各类配套齐全的成套住房。层高2.8米以上，铝合金窗，塑钢窗、纱窗。水泥楼面，底层架空水泥地，面内墙涂料，钢筋混凝土楼板平顶屋面，有隔热层或尖顶屋面。水、电、气到户，每层卫生设施、电话、电视插座齐全。 | 1050 |
|  | 二 | 钢筋混凝土构造柱，层层圈梁，条形或整板基础，主要砖墙承重结构，外墙水泥粉刷，住宅有阳台，内外设施齐全的成套住房。层高2.8米以上，铝合金窗、塑钢窗。水泥楼面，底层架空水泥地面，内墙涂料。钢筋混凝土楼板平顶屋面，有隔热层。水、电到户， 每层卫生设施齐全。 | 900 |
|  | 三 | 主要砖墙承重结构，部分空斗墙，外墙水泥粉刷，住宅有阳台，内部设备不齐的住宅，混合砂浆砌筑墙体。层高2.8米以上。木门窗 ，水泥地面，内墙涂料。望板、小瓦、木椽、水泥桁料、坡屋面或挂瓦板小瓦屋面。水电到户。 | 800 |
|  | 四 | 主要砖墙承重结构，窗台以上空斗墙，外墙水泥粉刷，住宅无阳台。层高2.8米以上，预制水泥框木门窗，水泥地面，一般刷白内墙，水泥桁料或平瓦芦菲油毡屋面。水电到户。 | 700 |

| 房屋类别 | 等级 | 结构装修及设备状况 | 元/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砖 木 结 构 | 一 | 檐高3.0以上，直径22厘米以上的杉圆木或上等松木桁料。结构正规，装修制作较好的钢或木制屋架，实砌砖墙共同承重。红松或杉木制作较考究的木门窗、五金齐全，较好的木地板、架空水泥地面、水磨石地面，油漆墙裙，涂料粉刷内墙，望板反粉顶，杉木椽小瓦顶。水、卫、电设施到户。 | 850 |
|  | 二 | 檐高3.0 米以上，直径18厘米以上较好的杉木、松木桁料。结构正规，装修制作较好的钢或木制屋架，实砌砖墙共同承重。红松或杉木制作较好的门窗、五金齐全，较好的水泥地面，油漆墙裙，涂料粉刷内墙，望板反粉顶，杉木椽，小瓦项。水、电到户，有普通卫生设施。 | 750 |
|  | 三 | 檐高2.8米以上，直径14厘米以上的杉木、松木桁料，一般钢木屋架，砖砌空斗墙共同承重。普通木门窗，水泥地面，涂料粉刷内墙，望板，杂木椽，小瓦顶，水泥挂瓦板屋顶。水、电到户。 | 650 |
|  | 四 | 檐高2.6米以上，直径12厘米以上，较差的杉木或杂木桁料，三柱到底或有16厘米以上的过梁、结构简单的砖木承重结构。普通木门窗，一般的砖地或简易水泥地面，一般刷白内墙，一般的油毡，芦菲，芦便杂木椽，小瓦顶。有正常照明设施。 | 550 |
| 简 易 结 构 |  | 檐高2.2米以上，桁料直径12厘米以下或水泥桁料结构简陋，低矮不正规的砖木结构单砖或碎乱砖墙。水泥预制门窗框简易木门窗，砖地面，较差的刷白内墙或未粉刷内墙，一般的油毡芦菲芦便，小瓦顶。有正常照明设施。 | 450 |
| 注：1、政府提供的安置房重置价按砖混一级标准计算。 2、对合法房屋（不含违章建筑）补偿后异地自建或不提供安置房的，合法房屋的建安重置价补偿标准可提高20%。 |

## 附件二

## 建筑物的成新因素确定表

（一）房屋成新评定等级及说明表

| 完损等级 | 成新评定说明 | 新旧程度 | 折余率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完好房 | 按《房屋完损等级评定标准》的相关规定执行。 | 全新 | 100% |
|  |  | 九成新 | 90% |
|  |  | 八成新 | 80% |
| 基本完好房 |  | 七成新 | 70% |
|  |  | 六成新 | 60% |
| 一般损坏房 |  | 五成新 | 50% |
|  |  | 四成新 | 40% |
| 严重损坏房 |  | 三成新 | 30% |
| 危险房 |  | 不足三成新 | 30%以下 |

（二）房屋成新参考表

| 结构 | 房屋类别 | 超过40年 | 36∽40年 | 31∽35年 | 26∽30 年 | 21∽25 年 | 16∽20 年 | 11∽15年 | 10年以内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖混 | 住宅 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 按实际情况评定。 |
| 砖木 | 住宅 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |  |
| 简易 | 住宅 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 |  |
| 注：成新率根据搬迁房屋耐用年限和实际保养程度确定。 |

## 附件三

搬迁房屋装饰装璜及附属设施补偿指导价

| 项目 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 面 类 | 砖地(平铺) | m2 | 25 | 侧铺60元/m2 |
|  | 标准水泥地面 | m2 | 65 | 厚12cm，厚度每增减1cm，单价增减5元/m2 |
|  | 标准水泥路面 | m2 | 65 |  |
|  | 水泥散水 | m2 | 50 |  |
|  | 普通水磨石地面 | m2 | 90 | 铜条嵌条拼图另行计算 |
|  | 碎片大理石拼贴地面 | m2 | 55 | 室外水泥地另计 |
|  | 大理石地面 | m2 | 150 | 高档大理石或花岗岩按市场价折旧计算 |
|  | 花岗岩地面 | m2 | 120 |  |
|  | 马赛克、30×30地砖 | m2 | 90 | 新品及高档品牌地砖按市场价折旧计算 |
|  | 60×60-80×80（玻化砖、同质砖、釉面砖） | m2 | 120-140 |  |
|  | 小积木、拼花木条地板 | m2 | 100 | 品牌、材质好按市场价折旧计算 |
|  | 企扣杉木、松木架空地板 | m2 | 130 |  |
|  | 水曲柳、柚木、榉木架空地板 | m2 | 250-280 |  |
|  | 免漆实木地板-免漆实木架空地板 | m2 | 250-300 |  |
|  | 复合地板 | m2 | 40 |  |
|  | 胶地面、油漆地面 | m2 | 30 |  |
|  | 晴纶地毯 | m2 | 30 |  |
|  | 塑料、塑料压花地面 | m2 | 20 |  |
| 墙 面 类 | 普通外墙涂料 | m2 | 20 |  |
|  | 内墙简易涂料 | m2 | 8 |  |
|  | 内墙涂料 | m2 | 15 |  |
|  | 内墙涂料（含刮腻层） | m2 | 25 |  |
|  | 喷塑墙面 | m2 | 50 |  |
|  | 普通墙纸 | m2 | 40 |  |
|  | 普通墙布 | m2 | 60 |  |
|  | 软（硬）包墙面 | m2 | 200 |  |
| 项目 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 墙 面 类 | 马赛克、普通面砖 | m2 | 40 |  |
|  | 20×30－30×45－30×60面砖 | m2 | 40-60-80 |  |
|  | 钢砖踢脚线 | m | 20 |  |
|  | 腰线砖 | m | 30 |  |
|  | 水刷石墙面 | m2 | 60 |  |
|  | 外墙条砖 | m2 | 30 |  |
|  | 10×20－15×30外墙砖 | m2 | 40 |  |
|  | 20×40外墙砖 | m2 | 45 |  |
|  | 仿石外墙砖 | m2 | 45 |  |
|  | 真石漆 | m2 | 55 |  |
|  | 塑扣护墙板 | m2 | 60 |  |
|  | 竹纤维护墙板 | m2 | 70 |  |
|  | 普通夹板护墙板 | m2 | 70 |  |
|  | 普通凹凸夹板护墙板 | m2 | 80 |  |
|  | 油漆平面水曲柳护墙板 | m2 | 100 |  |
|  | 油漆凹凸式水曲柳护墙板 | m2 | 120 |  |
|  | 实木类踢脚线 | m | 20 |  |
| 天 面 类 | 纤维板天面 | m2 | 60 | 含龙骨 |
|  | 平面普通夹板天面 | m2 | 70 | 含龙骨，未油漆扣10元 |
|  | 凹凸式普通夹板天面 | m2 | 120 | 含龙骨，未油漆扣10元 |
|  | 平面水曲柳夹板天面 | m2 | 100 | 含龙骨，未油漆扣10元 |
|  | 凹凸式水曲柳夹板天面 | m2 | 150 | 含龙骨，未油漆扣10元 |
|  | 铝合金骨架彩玻天面 | m2 | 100 |  |
|  | 不锈钢骨架彩玻天面 | m2 | 120 |  |
|  | 布天面、编织天面、泡沫天面 | m2 | 15 |  |
|  | 塑扣板天面 | m2 | 70 | 含龙骨 |
|  | 铝扣板、铝塑板天面 | m2 | 100 | 含龙骨 |
|  | 方块石膏板天面 | m2 | 50 | 含龙骨 |
| 门窗类 | 普通铁质防盗门（进户门） | 扇 | 300 |  |
|  | 不锈钢防盗门（玻璃夹心） | m2 | 600 | 坚固、防盗、五金齐全，实际使用较长时间 |
| 项目 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 门窗类 | 罗普斯金防盗门 | m2 | 600 | 坚固、防盗、五金齐全，实际使用较长时间 |
|  | 不锈钢防盗窗 | m2 | 120 | 坚固、防盗、五金全 |
|  | 铝合金网格式防盗门窗 | m2 | 80 |  |
|  | 镀锌管、方管防盗门 | m2 | 120 |  |
|  | 方铁、铁洋元防盗窗 | m2 | 80 |  |
|  | 铝合金、塑钢全玻门 | m2 | 180 | 主体内补差价120元/m2 |
|  | 铝合金、塑钢窗 | m2 | 180 | 主体内补差价120元/m2 |
|  | 彩钢、铝合金卷闸门 | m2 | 180 | 电机另算800元/套 |
|  | 不锈钢卷闸门 | m2 | 180 | 电机另算800元/套 |
|  | 铝合金、塑钢全玻地弹簧门 | m2 | 350 | 主体内补差价250元/m2 |
|  | 铝合金、塑钢封闭阳台 | m2 | 180 |  |
|  | 木制封闭阳台 | m2 | 160 |  |
|  | 木纱窗 | 扇 | 50 | 含窗纱 |
|  | 木纱门 | 扇 | 100 | 含窗纱 |
|  | 铝合金纱门窗 | m2 | 100 | 含窗纱 |
|  | 简易纱门窗 | m2 | 20 | 含纱 |
|  | 金钢纱窗 | m2 | 250 |  |
|  | 不锈钢晒被架 | m2 | 120 |  |
|  | 简易不锈钢防盗门窗 | m2 | 30 |  |
|  | 木框玻璃门补差（进户门） | m2 | 200 |  |
|  | 装饰门 | 扇 | 500-800 | 含五金 |
|  | 夹板门 | 扇 | 300 | 含五金 |
|  | 清水漆门套 | 米 | 100 |  |
|  | 普通门套 | 米 | 80 |  |
|  | 清水漆窗套 | 米 | 80 |  |
|  | 普通窗套 | 米 | 60 |  |
|  | 彩钢、白铁皮包门 | m2 | 20 | 木门除外 |
|  | 套装门 | 套 | 500-1000 | 含五金、门套 |
| 橱柜类 | 高档油漆吊柜、壁柜、矮柜 | m3 | 600 | 门板另计 |
|  | 普通油漆吊柜、壁柜、矮柜 | m3 | 500 | 门板另计 |
| 项目 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 橱柜类 | 橱柜木质开门 | m2 | 300 |  |
|  | 橱柜铝合金框移门 | m2 | 200 |  |
| 设施设备类 | 普通坐便器 | 只 | 500 |  |
|  | 普通浴缸 | 只 | 800 |  |
|  | 普通台盆 | 只 | 90 |  |
|  | 立式瓷洗脸盆 | 套 | 150 |  |
|  | 大理石洗漱台面 | m2 | 200 |  |
|  | 水泥水池 | 只 | 60 | 特大规格另行计算 |
|  | 普通瓷水池 | 只 | 90 |  |
|  | 成套大理石水池 | 套 | 1000 |  |
|  | 不锈钢单槽水池 | 只 | 150 |  |
|  | 不锈钢双槽水池 | 只 | 250 |  |
|  | 浴霸 | 套 | 200 |  |
|  | 电热、燃气淋浴器 | 套 | 200 | 拆卸费 |
|  | 管式太阳能 | 套 | 2000 |  |
|  | 梳妆箱（含镜） | 付 | 40 |  |
|  | 不锈钢毛巾架 | 只 | 20 |  |
|  | 镜面、磨砂玻璃 | m2 | 80 |  |
|  | 单 眼 灶 | 座 | 800 |  |
|  | 双 眼 灶 | 座 | 1300 |  |
|  | 三 眼 灶 | 座 | 1800 |  |
|  | 液化气灶台（砖砌） | 付 | 100 | 瓷钢砖另计 |
|  | 液化气灶台（台下橱） | m3 | 120/㎡ | 瓷钢砖另计 |
|  | 大理石灶台面（含抛光边线） | 米 | 180 |  |
|  | 石英石台面 | 米 | 300 |  |
|  | 现成橱柜（吊柜） | 米 | 500-700 |  |
|  | 现成橱柜（矮柜） | 米 | 500 | 台面另计 |
|  | 脱排油烟机 | 台 | 100 | 拆卸费 |
|  | 吊扇 | 只 | 100 |  |
|  | 鼓风机 | 只 | 50 |  |
|  | 排风扇 | 只 | 100 |  |
| 项目 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
|  | 顶式喇叭、广播喇叭、门铃 | 只 | 50 |  |
|  | 小型普通型吊灯 | 只 | 200 |  |
|  | 大型普通型吊灯 | 只 | 400 |  |
|  | 吸顶灯 | 只 | 50 |  |
|  | 单座壁灯 | 只 | 40 |  |
|  | 双座壁灯 | 只 | 80 |  |
|  | 牛眼灯 | 只 | 25 |  |
|  | 筒灯 | 只 | 25 |  |
|  | 射灯 | 只 | 40 |  |
|  | 地漏 | 只 | 15 |  |
|  | 冷热水龙头 | 只 | 200 |  |
|  | 淋浴龙头 | 只 | 200 |  |
|  | 立式淋浴花洒 | 只 | 300 |  |
|  | 大理石挡水条 | 米 | 60 |  |
|  | 立式空调 | 只 | 400 | 拆卸费 |
|  | 挂式空调 | 只 | 300 | 拆卸费 |
|  | 取暖器 | 只 | 50 | 拆卸费 |
|  | 钢化玻璃隔断 | m2 | 180 |  |
|  | 钢化玻璃淋浴移门 | m2 | 300 |  |
|  | 成套淋浴房 | 套 | 1000 |  |
|  | 现成台盆 | 套 | 300-500 |  |
|  | 镜前灯 | 只 | 80 |  |
|  | 不锈钢龙头、洗衣机龙头 | 只 | 30 |  |
| 附 属 物 | 大刀片围墙 | ㎡ | 60 |  |
|  | 砖砌空斗围墙 | ㎡ | 110 | 单粉120元 双粉130元 |
|  | 砖砌实砌围墙 | ㎡ | 160 | 单粉170元 双粉180元 |
|  | 铸铁(铁艺)围墙(砖基础) | ㎡ | 150 |  |
|  | 镀锌管围墙(砖基础) | ㎡ | 120 |  |
|  | 方铁、铁洋元围墙(砖基础) | ㎡ | 80 |  |
|  | 罗马柱围墙 | ㎡ | 100 |  |
|  | 不锈钢围墙（砖基础） | ㎡ | 120 | 材质、质量好 |
| 项目 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 附 属 物 | 不锈钢护栏(间距15cm) | ㎡ | 70 | 管径20以上 |
|  | 不锈钢护栏(间距15cm) | ㎡ | 40 | 管径20以下 |
|  | 砖砌隔断墙 | ㎡ | 160 |  |
|  | 砖砌门墩 | 只 | 500 |  |
|  | 不锈钢栏杆 | 米 | 150 | 含扶手 |
|  | 普通铁艺栏杆 | 米 | 150 | 含扶手 |
|  | 实木栏杆(含立柱) | 米 | 300 | 含扶手 |
|  | 普通铁踏步 | 级 | 100 | 扶手另计 |
|  | 木踏步 | ㎡ | 300 |  |
|  | 水泥踏步（室外） | 级 | 50 |  |
|  | 琉璃瓦 | ㎡ | 80 |  |
|  | 琉璃钢瓦 | ㎡ | 60 |  |
|  | 不锈钢架彩钢雨蓬 | ㎡ | 120 |  |
|  | 钢架彩钢雨蓬 | ㎡ | 80 |  |
|  | 玻璃钢、PVC、阳光板雨蓬 | ㎡ | 40 |  |
|  | 渗塑布伸缩含架含雨蓬 | ㎡ | 80 |  |
|  | 水泥预制雨蓬 | 只 | 50 |  |
|  | 斗式水泥预制雨蓬 | 只 | 100 |  |
|  | 砖砌、涵管下水道 | 米 | 35 |  |
|  | PVC下水道 | 米 | 15 |  |
|  | 铸铁下水道 | 米 | 70 |  |
|  | 表箱、窨井 | 只 | 80 |  |
|  | 三相动力表 | 套 | 1500 |  |
|  | 一级电表 | 只 | 300 |  |
|  | 一级水表 | 只 | 500 |  |
|  | 分水表、分电表 | 只 | 50 |  |
|  | 漏电保护器 | 只 | 50 |  |
|  | 闸刀 | 把 | 20 |  |
|  | 木电表箱 | 只 | 100 |  |
|  | 组合电源控制盒 | 套 | 200 |  |
|  | 横旦 | 根 | 30 |  |
| 项目 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 附 属 物 | 电线杆 | 支 | 300 |  |
|  | 玻璃钢瓦、石棉瓦 | 张 | 25 |  |
|  | 砖砌附房厕所 | ㎡ | 300-400 | 檐高低于2.2米 |
|  | 缸式池坑 | 只 | 150 |  |
|  | 砖砌池坑 | 只 | 300 |  |
|  | 改厕 | 只 | 250 |  |
|  | 化粪池 | 只 | 1500 |  |
|  | 沼气池 | 只 | 500 |  |
|  | 砖砌猪牛舍 | ㎡ | 250 |  |
|  | 木架羊棚 | ㎡ | 90 |  |
|  | 木架鸡棚 | ㎡ | 60 |  |
|  | 彩钢顶钢丝鸡棚 | ㎡ | 100 |  |
|  | 手摇升降晒衣架 | 付 | 500 |  |
|  | 水泥晒衣桩、铁晒衣桩 | 支 | 30 |  |
|  | 水井压泵 | 只 | 50 |  |
|  | 水井 | 座 | 1000 |  |
|  | 管子井 | 只 | 500 |  |
|  | 加压泵 | 只 | 50 |  |
|  | 电动增压泵 | 只 | 250 |  |
|  | 铸铁落水管 | 米 | 50 |  |
|  | 白铁皮、PVC水斗 | 只 | 25 |  |
|  | 玻璃钢、PVC落水管 | 米 | 15 |  |
|  | 白铁皮水管 | 米 | 15 |  |
|  | 不锈钢水箱 | 只 | 500 |  |
|  | 塑料水箱 | 只 | 300 |  |
|  | 大理石窗台 | 米 | 120 |  |
|  | 有线广播 | 只 | 20 |  |
|  | 楼板驳岸 | 米 | 300-350 |  |
|  | 砖砌驳岸 | 米 | 180 |  |
|  | 85砖 | 块 | 0.3 |  |
|  | 多孔砖 | 块 | 1.0 |  |
| 项目 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 附 属 物 | 平瓦 | 只 | 0.5 |  |
|  | 小瓦 | 只 | 0.1 |  |
|  | 望板 | 箱 | 0.1 |  |
|  | 干石灰 | 吨 | 300 |  |
|  | 水石灰 | 吨 | 100 |  |
|  | 黄砂 | 吨 | 80 |  |
|  | 石子 | 吨 | 80 |  |
|  | 水桥 | 座 | 200 |  |
|  | 超2.2米尖顶隔热层 | ㎡ | 400 |  |
|  | 低2.2米尖顶隔热层 | ㎡ | 200 |  |
|  | 老虎窗 | 只 | 2000 |  |
|  | 平顶隔热层 | ㎡ | 100 |  |
|  | SBS防水层 | ㎡ | 40 |  |
|  | 现浇斜板 | ㎡ | 100 |  |
|  | 阁楼 | ㎡ | 350 |  |
|  | 堆物搁楼 | ㎡ | 80 |  |
|  | 启窗口 | ㎡ | 50 |  |
|  | 铁盖子 | ㎡ | 50 |  |
|  | 旧水泥门窗框 | 扇 | 30 |  |
|  | 夹心板彩钢房 | ㎡ | 300 | 含水泥地面、门窗 |
|  | 单皮彩钢房 | ㎡ | 150 |  |
| 注：1、未列入的项目，装饰装修采用新品及高档品牌的，参照市场价结合成新估价； 2、房屋应具备的水、电、卫生设施等包括在房屋的评估价中，不再另行估价。 |

附表四

树木补偿指导价

| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 参考价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胸(地)径 | 蓬径(m) | 高度(m) |  |  |  |
| 1 | 柿子树 桔子树 桃子树 水梨树 |  |  |  | 棵 | 5－20 | 树苗、高度1米以下、5元，D：2-3公分、10元，D：3公分以上：20元 |
|  |  |  |  |  | 棵 | 30 | 未产果 |
|  |  | D7 |  |  | 棵 | 100 | 已经产果 |
|  |  | D10 |  |  | 棵 | 200 | 产果五年以上 |
| 2 | 枇杷树 |  |  |  | 棵 | 5－20 | 树苗、高度1米以下、5元，D：2-3公分、10元，D：3公分以上：20元 |
|  |  |  |  |  | 棵 | 50 | 已经产果 |
|  |  |  |  |  | 棵 | 90 | 产果五年以上 |
| 3 | 葡萄树 | D3 |  |  | 棵 | 10－20 | 树苗，三年以下 |
|  |  |  |  |  | 棵 | 45 | 已产果 |
|  |  |  |  |  | 棵 | 70 | 产果五年以上 |
| 4 | 枣树 |  |  | 2.0以上 | 棵 | 50 | 已产果 |
|  |  |  |  |  | 棵 | 100 | 产果五年以上 |
| 5 | 龙柏球 |  | 0.6-0.8 | 1 | 棵 | 15 |  |
|  |  |  | 0.8-1.0 | 1.2 | 棵 | 20 |  |
|  |  |  | 1.0-1.3 | 1.5 | 棵 | 50 |  |
| 6 | 黄杨球 |  | 0.5-0.8 | 0.8 | 棵 | 15 |  |
|  |  |  | 0.8-1.0 |  | 棵 | 25-40 |  |
| 7 | 铁树 |  |  | 0.3 | 棵 | 20 |  |
|  |  |  |  | 0.5 | 棵 | 150 |  |
|  |  |  |  | 0.8 | 棵 | 400 |  |
|  |  |  |  | 1.2以上 | 棵 | 600 |  |
| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 参考价(元) | 备注 |
|  |  | 胸(地)径 | 蓬径(m) | 高度(m) |  |  |  |
| 8 | 石榴、芍药、牡丹 | D3 |  |  | 棵 | 20 | 三年以下 |
|  |  |  |  |  | 棵 | 30 | 三年以上 |
| 9 | 腊梅 | D2 |  |  | 棵 | 30 | 三年以下 |
|  |  |  |  |  | 棵 | 50 | 三年以上 |
| 10 | 天竹 |  | 1 |  | 棵 | 20 |  |
| 11 | 直生 银杏 | 3 |  |  | 棵 | 10 | 每增1公分，单价增加15元 |
|  |  | 5 |  |  | 棵 | 40 | 每增1公分，单价增加12元 |
|  |  | 10 |  |  | 棵 | 100 | 每增1公分，单价增加60元 |
|  |  | 15 |  |  | 棵 | 400 | 每增1公分，单价增加80元 |
|  |  | 20 |  |  | 棵 | 800 | 每增1公分，单价增加200元 |
|  |  | 25以上 |  |  | 棵 | 1800 |  |
| 12 | 罗汉松 | D3-5 |  |  | 棵 | 40 |  |
|  |  | D5-7 |  |  | 棵 | 120 |  |
|  |  | D7-9 |  |  | 棵 | 400 |  |
|  |  | D9-11 |  |  | 棵 | 700 |  |
| 13 | 香樟树 | 3 |  |  | 棵 | 10 | 每增1公分，单价增加10元 |
|  |  | 5 |  |  | 棵 | 30 | 每增1公分，单价增加24元 |
|  |  | 10 |  |  | 棵 | 150 | 每增1公分，单价增加30元 |
|  |  | 15 |  |  | 棵 | 300 | 每增1公分，单价增加120元 |
|  |  | 20以上 |  |  | 棵 | 900 |  |
| 14 | 紫薇树 | 3-5 |  |  | 棵 | 20 |  |
|  |  | 5.1-6 |  |  | 棵 | 60 |  |
|  |  | 6.1-7 |  |  | 棵 | 100 |  |
|  |  | 7.1-8 |  |  | 棵 | 180 |  |
|  |  | 8.1-9 |  |  | 棵 | 330 |  |
| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 参考价(元) | 备注 |
|  |  | 胸(地)径 | 蓬径(m) | 高度(m) |  |  |  |
| 15 | 独本桂花 | D3 |  |  | 棵 | 30 | 每增1公分，单价增加15元 |
|  |  | D5 |  |  | 棵 | 60 | 每增1公分，单价增加80元 |
|  |  | D10 |  |  | 棵 | 460 | 每增1公分，单价增加200元 |
|  |  | D15以上 |  |  | 棵 | 1500 |  |
| 16 | 丛生桂花 |  | 0.5-0.8 | 2 | 棵 | 20 |  |
|  |  |  | 0.8-1.5 | 2.5 | 棵 | 50 |  |
|  |  |  | 1.5-2.5 | 3 | 棵 | 100 |  |
|  |  |  | 2.6-3.5 | 3.5 | 棵 | 200 |  |
|  |  |  | 3.5以上 | 5 | 棵 | 500 |  |
| 17 | 蚊母树 | D3 |  |  | 棵 | 10 | 每增1公分，单价增加20元 |
|  |  | D5 |  |  | 棵 | 50 | 每增1公分，单价增加30元 |
|  |  | D7以上 |  |  | 棵 | 100 |  |
| 18 | 西府海棠 | D3.1-4 |  |  | 棵 | 15 |  |
|  |  | D4.1-5 |  |  | 棵 | 30 |  |
|  |  | D5.1-6 |  |  | 棵 | 50 |  |
| 19 | 红豆杉 | D3 |  |  | 棵 | 30 | 每增1公分，单价增加35元 |
|  |  | D5 |  |  | 棵 | 100 | 每增1公分，单价增加40元 |
|  |  | D10以上 |  |  | 棵 | 300 |  |
| 20 | 冬青树 （绿篱） |  |  | 0.5-1.5 | 棵 | 1-3 | 绿篱按10-30元/米 |
|  |  |  |  | 1.5以上 | 棵 | 7 |  |
| 21 | 高杆红叶石楠 | 1-2 |  | 0.5-1 | 棵 | 10 |  |
|  |  | 3 |  |  | 棵 | 12 |  |
|  |  | 4 |  |  | 棵 | 20 |  |
|  |  | 5 |  |  | 棵 | 30 |  |
| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 参考价(元) | 备注 |
|  |  | 胸(地)径 | 蓬径(m) | 高度(m) |  |  |  |
| 22 | 红叶石楠球 |  | 0.6-0.8 | 1 | 棵 | 25 |  |
|  |  |  | 0.8-1.0 | 1.2 | 棵 | 40 |  |
|  |  |  | 1.0-1.3 | 1.5 | 棵 | 75 |  |
| 23 | 鸡爪槭 | D3 |  |  | 棵 | 30 | 每增1公分，单价增加10元 |
|  |  | D5 |  |  | 棵 | 50 | 每增1公分，单价增加80元 |
|  |  | D10以上 |  |  | 棵 | 450 |  |
| 24 | 青枫 | D3 |  |  | 棵 | 20 | 每增1公分，单价增加15元 |
|  |  | D5 |  |  | 棵 | 50 | 每增1公分，单价增加70元 |
|  |  | D10以上 |  |  | 棵 | 400 |  |
| 25 | 榉树 | 2-3 |  |  | 棵 | 8 |  |
|  |  | 3.1-5 |  |  | 棵 | 45 |  |
|  |  | 5.1-7 |  |  | 棵 | 85 |  |
|  |  | 7.1-8 |  |  | 棵 | 150 |  |
|  |  | 8.1-9 |  |  | 棵 | 250 |  |
|  |  | 9.1-10 |  |  | 棵 | 350 |  |
|  |  | 10以上 |  |  | 棵 | 450 |  |
| 26 | 女贞树 | 3 |  |  | 棵 | 20 | 每增1公分，单价增加10元 |
|  |  | 5 |  |  | 棵 | 40 | 每增1公分，单价增加32元 |
|  |  | 10 |  |  | 棵 | 200 | 每增1公分，单价增加100元 |
|  |  | 15以上 |  |  | 棵 | 700 |  |
| 27 | 栾树 | 3 |  |  | 棵 | 10 |  |
|  |  | 5 |  |  | 棵 | 25 | 每增1公分，单价增加15元 |
|  |  | 7 |  |  | 棵 | 55 | 每增1公分，单价增加30元 |
|  |  | 9 |  |  | 棵 | 120 | 每增1公分，单价增加50元 |
|  |  | 11.以上 |  |  | 棵 | 220 |  |
| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 参考价(元) | 备注 |
|  |  | 胸(地)径 | 蓬径(m) | 高度(m) |  |  |  |
| 28 | 广玉兰 | 3 |  |  | 棵 | 15 | 每增1公分，单价增加10元 |
|  |  | 5 |  |  | 棵 | 35 | 每增1公分，单价增加15元 |
|  |  | 10 |  |  | 棵 | 110 | 每增1公分，单价增加80元 |
|  |  | 15 |  |  | 棵 | 510 | 每增1公分，单价增加200元 |
|  |  | 20以上 |  |  | 棵 | 1500 |  |
| 29 | 红枫 | D3 |  |  | 棵 | 30 | 每增1公分，单价增加35元 |
|  |  | D5 |  |  | 棵 | 100 | 每增1公分，单价增加100元 |
|  |  | D10 |  |  | 棵 | 600 |  |
| 30 | 海棠球 |  | 0.6-0.8 | 1 | 棵 | 30 |  |
|  |  |  | 0.8-1.0 | 1.2 | 棵 | 40 |  |
|  |  |  | 1.0-1.3 | 1.5 | 棵 | 70 |  |
| 31 | 嫁接 银杏 | 10 |  |  | 棵 | 80 | 每增1公分，单价增加60元 |
|  |  | 15 |  |  | 棵 | 380 | 每增1公分，单价增加80元 |
|  |  | 20以上 |  |  | 棵 | 780 |  |
| 32 | 棕榈树 |  |  | 0.5-1 | 棵 | 20 |  |
|  |  |  |  | 1.1-2 | 棵 | 60 |  |
|  |  |  |  | 2.1-3 | 棵 | 120 |  |
|  |  |  |  | 3.1-4 | 棵 | 180 |  |
|  |  |  |  | 4.1-5 | 棵 | 250 |  |
|  |  |  |  | 5以上 | 棵 | 300 |  |
| 33 | 水杉、中山杉、东方杉 | 5 |  |  | 棵 | 30 | 每增1公分，单价增加20元 |
|  |  | 7 |  |  | 棵 | 70 | 每增1公分，单价增加25元 |
|  |  | 9 |  |  | 棵 | 120 | 每增1公分，单价增加50元 |
|  |  | 11以上 |  |  | 棵 | 170 |  |
| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 参考价(元) | 备注 |
|  |  | 胸(地)径 | 蓬径(m) | 高度(m) |  |  |  |
| 34 | 白玉兰 | 3 |  |  | 棵 | 10 | 每增1公分，单价增加20元 |
|  |  | 5 |  |  | 棵 | 50 | 每增1公分，单价增加40元 |
|  |  | 10 |  |  | 棵 | 250 | 每增1公分，单价增加60元 |
|  |  | 15 |  |  | 棵 | 550 | 每增1公分，单价增加200元 |
|  |  | 20以上 |  |  | 棵 | 1500 |  |
| 35 | 含笑 | 3 |  |  | 棵 | 20 | 每增1公分，单价增加15元 |
|  |  | 5 |  |  | 棵 | 50 | 每增1公分，单价增加50元 |
|  |  | 10 |  |  | 棵 | 300 | 每增1公分，单价增加80元 |
|  |  | 15以上 |  |  | 棵 | 700 |  |
| 36 | 柳树 | 3 |  |  | 棵 | 15 | 每增1公分，单价增加5元 |
|  |  | 5 |  |  | 棵 | 25 | 每增1公分，单价增加10元 |
|  |  | 10以上 |  |  | 棵 | 75 |  |
| 37 | 桑树 | 5.1-10 |  |  | 棵 | 100 |  |
|  |  | 10.1-15 |  |  | 棵 | 200 |  |
|  |  | 15.1-20 |  |  | 棵 | 300 |  |
| 38 | 樱花 | D3 |  |  | 棵 | 20 | 每增1公分，单价增加15元 |
|  |  | D5 |  |  | 棵 | 50 | 每增1公分，单价增加40元 |
|  |  | D10 |  |  | 棵 | 250 | 每增1公分，单价增加100元 |
|  |  | D15以上 |  |  | 棵 | 750 |  |
| 39 | 椿树 | 10.1-20 |  |  | 棵 | 200 |  |
|  |  | 20.1-25 |  |  | 棵 | 900 |  |
|  |  | 25以上 |  |  | 棵 | 1500 |  |
| 40 | 榆树 | 10.1-20 |  |  | 棵 | 180 |  |
|  |  | 20.1-25 |  |  | 棵 | 800 |  |
|  |  | 25以上 |  |  | 棵 | 2000 |  |
| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 参考价(元) | 备注 |
|  |  | 胸(地)径 | 蓬径(m) | 高度(m) |  |  |  |
| 41 | 刺槐树 | 10.1-20 |  |  | 棵 | 150 |  |
|  |  | 20.1-30 |  |  | 棵 | 300 |  |
|  |  | 30.1-40 |  |  | 棵 | 500 |  |
| 42 | 龙爪槐树 | 5.1-7 |  |  | 棵 | 100 |  |
|  |  | 7.1-9 |  |  | 棵 | 200 |  |
|  |  | 9以上 |  |  | 棵 | 450 |  |
| 43 | 雪松 | 3.1-5 |  |  | 棵 | 30 |  |
|  |  | 5.1-7 |  |  | 棵 | 80 |  |
|  |  | 7.1-9 |  |  | 棵 | 240 |  |
|  |  | 9以上 |  |  | 棵 | 500 |  |
| 44 | 红叶李 | D3 |  |  | 棵 | 20 | 每增1公分，单价增加15元 |
|  |  | D5 |  |  | 棵 | 50 | 每增1公分，单价增加30元 |
|  |  | D10 |  |  | 棵 | 200 | 每增1公分，单价增加50元 |
|  |  | D15以上 |  |  | 棵 | 450 |  |
| 45 | 梧桐树 | 10.1-20 |  |  | 棵 | 150 |  |
|  |  | 20-30 |  |  | 棵 | 300 |  |
|  |  | 30-40 |  |  | 棵 | 800 |  |
|  |  | 40以上 |  |  | 棵 | 1500 |  |
| 注：1、上述指导价为宅基地及四周零星种植树木的指导价格。 2、农田内成片种植的果树,枝距、行距小于2米的按1.5万/亩上限计算，大于2米的按3万元/亩上限计算；不同品种的果树合并种植的、不单独计算。农田内种植的其他树木,枝距、行距小于2米,或每亩种植超100棵以上的按1.5万元/亩上限给予搬迁费，苗木由种植户自行处理；多样品种、合并种植的按亩面积计算。 3、造型苗木等按每亩2万元上限给予搬迁费；盆栽不补偿。 4、未列树木可参考市场价。 |