启东市公安局交通违法自助罚款机

采购询价公告

编号：QDGAJ20191034

根据政府采购相关法律法规的规定，启东市公安局就交通违法自助罚款机一整套项目招标采购，本项目总预算金额为5万元。

交通违法自助罚缴机硬件参数

| 名称 | 规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机柜 | 机柜采用优质钢材制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形；机壳表层采用高端金属烤漆工艺，防锈、 防水、耐久抗腐蚀，可以抵抗恶劣的环境干扰，防溅水，防尘、防油污、防静电等；模块采用轨道拉伸设计，维护方便；内部布线整齐规范；配备有独立的通风系统。 |  |
| 内置音箱 | 设备内置多媒体音响，左右双路放大输出； 频响范围：70Hz～10KHz，信噪比不小于80dB，失真度不大于10％，功率不小于3W |  |
| 摄像模块 | USB2.0接口；200万像素；160度广角摄像头，焦距1.78MM，带3M长USB线 |  |
| 身份证读卡器 | 符合居民身份证验证机具通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB/TypeA）标准；可扩展射频卡模块，支持M1卡。 工作频率：13.56MHz（fc）； 天线能量输出:天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms，天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m rms； 阅读距离：0-5cm； 阅读时间：<0.5s； |  |
| 银行卡读卡器 | 类型：磁条、IC、非接触式IC卡三合一磁道：1、2、3磁道可读写 磁条标准：ISO7811 IC卡标准：ISO7816 CPU卡 非接触式IC卡标准：ISO 14443 TYPE A/B 寿命：50万次以上 IC触点寿命：30万次以上 认证：符合PBOC2.0标准 |  |
| 金属加密键盘 | 支持DES/3DES，RSA加密算法，可以支持ANSI、ECB、CBS等标准 密钥管理：可存储16组128位的密钥，只能写入不能读出，加密后如拆离键盘，自动启动密钥自毁功能 键数：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键 认证：银联PBOC2.0认证、PCI认证 |  |
| 17寸正屏 | 17”TFT LCD 分辨率：1024×1280 亮度：＞300 cd／平方米 响应时间：＜18ms |  |
| 触摸屏 | 类别: 17寸红外防爆触摸屏，支持手写输入 分辨率：4096×4096 定位精度：＜ 2mm，无漂移 响应时间：＜ 3ms 触摸寿命：任一点大于4000万次以上 保护功能：防水、防尘、防暴 准确率：95% |  |
| 工控主机 | CPU：Intel双核 2.4GHz 内存：4GB-DDR3-1600MHz内存 硬盘：固态硬盘128G ATX主机电源：300W |  |
| 电源模块 | 负载稳定度：±1％ 典型值 电压稳定度：0.5 % 典型值 纹波及噪声：１％ 峰峰值 输入：市电220V 输出功率：DC5V2A，12V4A，24V4A 其他要求：过压保护、过流保护、短路保护、3C认证 |  |
| 4G路由器 | 4G 频段: LTE-FDD 900Mhz, 1800Mhz, 2100Mhz (B8, B3, B1) & LTE-TDD 2300MHz (B40) 3G 频段: UMTS 2100/900 Mhz 4G 下载速度: 高下载150Mbps Wi-Fi Speed : 150Mbps 外部接口 : 2 * 外接天线口 1 * RJ11 通讯接口 4 * RJ45 WAN/LAN |  |

交通违法自助罚缴机软件功能

| 功能模块 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 违法查询 | 根据用户身份证号码，对江苏省范围内发生的现场（或已处理的）违法，进行违法数据查询。 |  |
|  | 根据用户身份证号码，对我市车辆在全国范围内发生的非现场（或未处理的）违法，进行违法数据查询。 |  |
|  | 根据用户身份证号码，对省内外地车辆在我市范围发生的非现场（或未处理的）违法，进行违法数据查询。 |  |
|  | 根据处罚决定书编号，对江苏省范围内发生的现场（或已处理的）违法，进行违法数据查询。 |  |
|  | 根据违法数据详情，对违法图片进行查看。 |  |
| 违法处理 | 根据违法查询结果，对我市车辆全国范围发生的违法进行处理。 |  |
|  | 根据违法查询结果，对省内外地车辆在我市范围发生的违法进行处理。 |  |
|  | 本次项目违法处理必须基于双目摄像头，活体识别提供后，提供违法处理功能。 |  |
| 罚款缴纳 | 对接银联系统，实现POS支付，支持所有银联卡。 |  |
|  | 对接支付宝系统，实现二维码扫码支付 |  |
|  | 本次项目罚款缴纳，提供合并缴款功能 |  |
| 对账清分 | 应按照省财政要求，完成交通罚没款的对账清分 |  |
|  | 提供对账清分结果页面，对交通违法对账清分数据进行统计展示。 |  |
| 历史违法查询 | 提供历史违法查询功能，可查询自助机终端已缴款（或已处理）的交通违法历史数据 |  |
| 一证三车 | 提供非本人名下机动车违法处理功能。 |  |
| 日志审计 | 建立日志审计系统，对交通违法自助罚缴机操作流水进行全程留痕处理，为异常状况以及统计分析提供数据依据。 |  |

说明:

一、本项目采购规模最高限价为人民币伍万元整，总报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物   生产或销售的经营范围。

三、报价注意事项：

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输、安装、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市公安局

联系人： 陆警官     联系电话：13813618723

3.报价文件构成

（1）资质证明文件（加盖报价单位公章）：

A.营业执照复印件；

（2）报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4.报价文件递交

报价文件请于2019年 10 月29日上午9:20 密封送至启东市汇龙镇民乐中路516号2号楼一层开标室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

地址：启东市汇龙镇民乐中路516号2号楼一层开标室

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源）。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物必须按照采购需求一览表中要求的质保年限提供全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：接到采购单位通知后，供应商须在10个工作日内完成供货，否则按违约处理。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，送货至采购单位指定位置，确保正常使用。

5.约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收(验收合格付款至100%)。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

启东市公安局

2019年 10 月21日