启东市公安局便携式

勘查光源轻便移动灯采购询价公告

编号：QDGAJ201907014

根据政府采购相关法律法规的规定，启东市公安局就便携式LED匀光勘查光源及LED轻便移动灯招标采购，本项目总预算金额为19.238万元。

| 序 号 | 用户单位 | 货物名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安局 | 便携式LED匀光勘查光源JW7112/HP | 套 | 50 | 必须通过公安部检测入围产品 |
| 2 | 公安局 | LED轻便移动灯FW6117 | 套 | 16 | 必须通过公安部检测入围产品 |

说明:

一、本项目采购规模最高限价为壹拾玖万贰仟叁佰捌拾元整，总报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2. 对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物

生产或销售的经营范围。

三、报价注意事项：

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输、安装、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

3.有关技术要求参数：

FW6117-LED防爆轻便移动灯

1.额定电压：≥22.2V，额定容量：≥10Ah

★2.光源（LED）：额定功率：≥50W，使用寿命≥100000h。

★3.工作时间：强光≥10h,工作光≥16h，且在6米中心点照度≥1000lx。

4.充电时间：≤6h

★5.防爆型式：Ex d e ib mb IIC T6 Gb，为隔爆，增安，本安，胶封复合型防爆等级

6.防护等级：IP66。

7.外形尺寸：升起状态≥500*150*1250mm，收缩状态≤500*150*200mm

8.重量：≤7Kg

9.跌落测试：1m高度跌落4次，灯具不应损坏。需在检测报告中体现。

10.升降杆的固定方式为快锁结构,可升高到1.2米作为固定照明使用,亦可折叠作为探照灯使用。

11.底部配有两个稳定支脚，使用时伸展开，更加稳定。

★12.灯具具有多档光。具备聚光、泛光、及聚泛光全开模式，灯头背后有红蓝警示灯，灯体表面具备电量显示功能。

★13.耐热耐寒测试：灯具可在高温80度，湿度90度环境下，连续储存4周，低温零下25度下连续储存24小时，灯具不应损坏。需在检测报告中体现。

★14.需提供国家防爆产品质量监督检验中心出具的检测报告和防爆合格证扫描件加盖生厂家公章。

JW7112/HP-便携式LED匀光勘查光源

技术参数：

1.额定电压DC7.4V，额定容量6.6Ah，

2.平均使用寿命≥100000h，连续放电时间，≥4h（搜索光）/≥10h（拍照光），

3.外形尺寸：≤Φ65×250 mm，

4.重量＜1.2kg，

5.外壳防护等级：≥IP65，

★6.功率（led）：≥10w，配光均匀度：≥0.9，

★7.光通量：搜索光≥650lm ，拍照光≥350lm。

8.外形美观、操作简单、携带方便，可手持、手提以及肩挎携带。

9.具有搜索光和拍照光两种工作模式，两种工作模式之间随意切换。

★10.应具有低电量警示功能，灯具在开启状态下，当电量低于10%时，灯具会自动频闪5次，提醒及时充电。需在检测报告中体现。

★11.光源从1m高度落到混凝土地面上，应符合GB7000.1-2007中第4.13.4b条规定。需在检测报告中体现。

12.尾部独特的支撑脚设计，保证光线从痕迹的侧面照射，立体感更强。同时可防止灯具在水平面滚动，解放双手，拍照时实现单人操作。

★13.采用高能聚合物离子电池，电池内部保护电路具有防止过充、过放及短路保护功能。

★14.需提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心的检验报告扫描件并加盖生产厂家公章。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市公安局

联系人： 陆警官     联系电话：13813618723

3.报价文件构成

（1）资质证明文件（加盖报价单位公章）：

营业执照复印件

（2） 报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（3）提供公安部安全与警用电子产品质量检测报告

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4.报价文件递交

报价文件请于2019年 7 月23 日上午9：10密封送至启东市汇龙镇民乐中路516号2号楼一层开标室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。（参照公安部入围产品的具体情况，视情开标）

地址：启东市汇龙镇民乐中路516号2号楼一层开标室

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源）。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物必须按照采购需求一览表中要求的质保年限提供全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：接到采购单位通知后，供应商须在10个工作日内完成供货，否则按违约处理。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，送货至采购单位指定位置，确保正常使用，成交结束一个月后付款95%，质保余款5%满一年后支付（无息）。

5.约定事项：

在成交供应商供货安装完毕后，经市场监督局及采购单位验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数负偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

启东市公安局

2019年7月18 日

附件一：

法定代表人身份证明暨授权委托书

启东市公安局：

本授权委托书宣告：本人 （姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在启东市公安局警务通专用打印机项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                         电话：

通讯地址：

被授权人签名或盖章：

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日   期：     年    月    日

注意事项：

1、如法定代表人参加报名，需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、如非法定代表人参加报名，需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

附件二：

报价样表

| 序号 | 类型 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式LED匀光勘查光源JW7112/HP |  | 50 |  |
| 2 | LED轻便移动灯FW6117 |  | 16 |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：                    （须盖章）

联 系 人：

联系电话：

日期：