启东市看守所钢网墙刀刺网隔离设备

采购询价公告

编号：QDGAJ20191239

根据政府采购相关法律法规的规定，启东市看守所就钢网墙刀刺网隔离设备项目招标采购，本项目总预算金额为12.42万元。

说明:

一、本项目采购规模最高限价为壹拾贰万肆仟贰佰元整，总报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围。

三、报价注意事项：

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输、安装、调试、使用培训、税金、质保、售后服务及旧品拆除等所有相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货、安装、旧品拆除等费用）。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

3.对本项目提交投标文件的供应商经现场评审小组核审，视情（项目紧急）组织开标确定中标供应商。

4.有关技术要求参数：

A.设计标准

a、钢网墙

(1)防腐性能：符合GB/T18226-2000《交通工程钢构件防腐技术条件》。

(2)防雷措施：采用热镀锌角钢深埋1.5米，并于钢网墙紧固，确保有效接地。

(3)安装：每个立柱采用4只膨胀螺栓与墙体固定，网片与立柱采用防盗螺栓连接。

(4)技术参数：

总长度285米

网格孔距：50*100mm

网丝：塑后φ5mm，表面镀锌后整体浸塑；

网片外框：20*30*1.5mm

立柱：50*50*2.5mm，表面镀锌后整体浸塑，立柱高度为3750mm

网片高：2000mm；网片宽：3010mm

b.蛇腹型刀刺网（使用所内原有旧网，根据实际情况免费增加约50米新刀刺网，并更换刀刺网固定钢绳）

(1)网丝材质：304不锈钢

(2)刀刺直径：500mm

(3)网圈间距：不大于200mm

(4)刀宽20mm，刀长21mm，刀厚0.5mm，刀片间距100mm

(5)网丝固定：高强度铝丝绑扎

B.施工要求

a、由于看守所正在使用中，围墙钢网墙改造采取逐一更换方式。

b、每拆除一片旧网片、立柱时，立即更换一片新网片及立柱。

c、原则在围墙外围施工，不影响围墙内人员正常秩序。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市公安局

联系人： 陆警官     联系电话：13813618723

5.报价文件构成

（1）资质证明文件（加盖报价单位公章）：

A.营业执照复印件；

（2）报价表：报价表按自制格式填写。如有其他情况需要说明的，可附页说明。（需提供看守所开具现场勘查证明）所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

6.报价文件递交

报价文件请于2019年 12 月16日上午9：00密封送至启东市汇龙镇民乐中路516号2号楼一层开标室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

地址：启东市汇龙镇民乐中路516号2号楼一层开标室

五、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源）。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物必须按照采购需求一览表中要求的质保年限（5年）提供全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：接到采购单位通知后，供应商须在10个工作日内完成供货，否则按违约处理。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，交货安装至采购单位指定位置，确保正常使用后付款（经市场监督部门验收后付款100%）。

5.约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，经市场监督局及采购单位验收根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数负偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

启东市公安局

2019年12月10 日